## Slide 1
www.interregrobg.eu
КРЪГЛА МАСА 22 ЮНИ 2017 г.
Плевен, България
„Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“
Изпълнител: ДЗЗД „ТЕН-Т Мрежи – предварителни проучвания“

## Slide 2
www.interregrobg.eu
Състояние на инфраструктурата за вътрешноводен транспорт ВЪТРЕШНОВОДЕН ТРАНСПОРТ
Вътрешноводния коридор Рейн-Майн-Дунав (Приоритетна TEN-T ос) е основен товарен маршрут, свързващ пристанище Ротердам на Северно море с Черно море, както и с речните пристанища в трансграничния регион.
Въпреки предназначението му като основна европейска транспортна артерия, Дунав има по-малко от очакваното значение в транспортната икономика в региона, тъй като се използва само 10-15% от транспортния му капацитет.

## Slide 3
www.interregrobg.eu
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН
Стратегическо географско местоположение. Своеобразен транспортен възел образуван от пресечната точка на транспортен коридор №4 и транспортен коридор №7 и същевременно най-краткият път към Гърция, Македония и Сърбия. От тук по коридор № 4 и коридор № 8 минава и пътя към страните от Близкия изток.
Връзка с пътната и жп инфраструктура на страната. Напълно обновена пътна и жп връзка към републиканската транспортна мрежа.
Дунав мост 2 съществено отваря и интегрира по-тясно транспортната мрежа на България в европейските транспортни мрежи.
Свободна безмитна зона в непосредствена близост до Дунав мост 2 и пристанището, разположена на 2 граници.
3 териториално отделени терминала – Видин Север, Видин Юг, Видин Център.
Пристанище за обществен транспорт с национално значение.
Пристанище Видин е разположено в западната част на българския участък на река Дунав, в района на град Видин, на десния бряг по течението на р. Дунав от км. 781.500 до км. 795.000.
Notes: Основно преимущество на пристанище Видин. Своеобразен транспортен възел образуван от пресечната точка на транспортен коридор №4 и транспортен коридор №7 и същевременно най-краткият път към Гърция, Македония и Сърбия. От тук по коридор № 4 и коридор № 8 минава и пътя към страните от Близкия изток.
Видин е един от големите транспортни центрове в страната. Това се обуславя от
една страна от наличието на добре развита инфраструктура – железопътни,
автомобилни и водни връзки, представляващи главни европейски коридори, наличие на безмитна зона, значително присъствие на МАТ, фериботни трансгранични авто и ж.п. преходи и т.н.
Във Видин се пресичат два Пан Европейски транспортни коридора - № 4 (през Крайова за София) и № 7 (по р.Дунав), което дава възможност пристанището да стане разпределителен център на стоки и товари от/за изток/запад.
„Пристанището” е включен в списъка на пристанищата за обществен транспорт по чл.103а, ал.1, т.1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

## Slide 4
www.interregrobg.eu
Автофериботния терминал разполага с Ро-Ро рампа с ширина 30-50 м. позволяваща приставането на един фериботен кораб за обработка.
Изградена е пътна връзка – отклонение от път Е79 непосредствено преди входа на автофериботния терминал, както и ж.п.коловоз – отклонение от коловоза за фериботната гара, непосредствено преди входа й.
Обща площ на терминала е 120 декара.
Обща дължина на кейовия фронт – 800 м;
Обработват насипни товари, зърнени култури, МПС и друга колесна техника, метали, дървесина, вторични суровини, палетизирани стоки, контейнери.
Пристанищен терминал Видин-север
Пристанище „Видин-север” е съставено от два пристанищни терминала: Пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин” от км. 792.800 до км. 793.000 и Пристанищен терминал „Видин-Север” от км 793.600 до км 793.200 на р.Дунав.
Корабни места: | 4 бр.
Обща дължина на корабните места: | 350 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,40 м
Открита складова площ: | 10 000 кв. м
Закрита складова площ: | 1620 кв. м
Notes: Пристанище „Видин-север” е съставено от два пристанищни терминала:
1. Пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”. Разположен в северна промишлена зона от км. 792.800 до км. 793.000.
Автофериботния терминал разполага с Ро-Ро рампа с ширина 30-50 м. позволяваща приставането на един фериботен кораб за обработка. Съоръженията са стандартни за подобен терминал и отговарят на изискванията за безопасно приставане и обслужване на корабите.
2. Пристанищен терминал „Видин-Север”. Разположен е в северната промишлена зона от км 793.600 до км 793.200 на р.Дунав.
Изградена е пътна връзка – отклонение от път Е79 непосредствено преди входа на автофериботния терминал, както и ж.п.коловоз – отклонение от коловоза за фериботната гара, непосредствено преди входа й.
3. На терен от 10 000 м² – открита складова площ, съгласно българското законодателство, е учреден и работи склад под режим митническо складиране. Терминала разполага с :
Корабни места – 4 броя с обща дължина на корабните места – 350 м и обща дължина на кейовия фронт – 800 м;
Закрити складове с обща площ от 1620 кв.м;
Открити складове с обща площ от 20 000 кв.м.
Пристанищните терминали разполагат с необходимата техника, съвременни технологии и квалифициран персонал за извършване на пълния цикъл “пристанищна услуга” – обработка на кораби, вагони и автотранспорт от приемане на товарите, тяхното съхранение в открити складове и експедиция до крайни получатели.

## Slide 5
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Видин-център
Разположен в централната градска част от км. 789.900 до км. 791.300 върху площ от 17 000 м²;
Пристанищната кейова стена от наклонен тип, насипна с каменна облицовка, с дължина - 1440 м.
Четири понтонни съоръжения за приемане и бункеровка
Съществуваща сграда на речна гара
Добра функционалност в комуникационните връзки между трите пътнически транспортни обекта в града без необходимост от допълнителен транспорт.
Удобство за пристигащи и заминаващи пътници,
Корабни места: | 4 бр.
Обща дължина на корабните места: | 1 440 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,40 м
Открита складова площ: | 0 кв. м
Закрита складова площ: | 0 кв. м
Notes: Пристанищната кейова стена е наклонен тип, насипна с каменна облицовка, с дължина 1440 м.
Пред нея са монтирани четири понтонни съоръжения за приемане и бункеровка на български и чуждестранни кораби за входни и изходни контроли.
Съществуващата сграда на речна гара, собственост на Община Видин е ситуирана с добра функционалност в комуникационните връзки между трите пътнически транспортни обекта в града, а именно ж.п. гара, автогара и речна гара създавайки удобство за пристигащи и заминаващи пътници, без необходимост от допълнителен транспорт.

## Slide 6
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Видин-юг
Разположен в южната промишлена зона на града в участъка на км 785.000 до км. 785.200 върху площ от 48 000 м²;
Обща площ 48 декара.
Кейова стена от наклонен тип, насипна с каменна облицовка
2 корабни места с дължина 200 м.
Открита складова площ от 18 000 кв.м.
Оскъдна суперструктура: Ел. портален пристанищен кран “Кировец” 10 т /извън експлоатация/; Ел.портален пристанищен кран „Албатрос” 10-16 т.; Челен товарач „Бобкет”.
Пристанището е предназначено за прием и съхранение на насипни товари, които не изискват специални условия за обработка
Корабни места: | 2 бр.
Обща дължина на корабните места: | 208 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,40 м
Открита складова площ: | 18 000 кв. м
Закрита складова площ: | 0 кв. м
Notes: Пристанищната кейова стена е наклонен тип, насипна с каменна облицовка, с дължина 200 м.
•Пристанището е предназначено за прием и съхранение на насипни товари, които не изискват специални условия за обработка
•Корабните товарно – разтоварни работи се извършват от наличните ел. портални кранове, оборудвани с необходимите за извършване на съответния вид дейност
съоражения
За осъществяване на основната дейност пристанищния терминал разполага с следното оборудване:
- Ел.портален пристанищен кран “Кировец” 10 т /извън експлоатация/;
- Ел.портален пристанищен кран „Албатрос” 10-16 т.;
- Челен товарач „Бобкет”.
Инвестициите за срока на концесията са в размер на 3 737 000 лв.

## Slide 7
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Лом
Стратегическо географско местоположение. Явява се пресечна точка на два от трансевропейските транспортни коридора – Рейнско-Дунавски и Ориент-Източносредиземноморски.
Връзка с пътната и жп инфраструктура на страната. Пристанището е свързано с националната железопътна мрежа и с републиканската пътна мрежа. Посредством първокласен път през гр. Монтана се осъществява връзка с международен път Е 79.
Обработка и съхранение на насипни товари (руди и въглища); генерални товари; пакетирани, товари в течно състояние; контейнери, масови и обемни товари.
Пристанище за обществен транспорт с национално значение.
Пристанището е разположен на р. Дунав от речен км 742.000 до речен км 742.500 и е най-близко разположеното пристанище до административния и стопанки център на страната – гр. София.
Notes: Пристанище Лом е от национално стратегическо значение, тъй като се явява пресечна точка на два от трансевропейските транспортни коридора – Рейнско-Дунавски и Ориент-Източносредиземноморски.
В момента Лом е един от големите транспортни центрове в страната. Това се обуславя от наличието на добре развита инфраструктура – железопътни, автомобилни и водни връзки до всички страни по поречието на р. Дунав. "Пристанищен терминал Лом" е включен в списъка на пристанищата за обществен транспорт като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом.
Пристанището е разположен на р. Дунав от речен км 742 до речен км 742.500 и е най- близко разположеното пристанище до административния и стопанки център на страната – гр. София.
Пристанището е свързано с националната железопътна мрежа и с републиканската пътна мрежа. Посредством първокласен път през гр. Монтана се осъществява връзка с международен път Е 79.
Съгласно българското законодателство цялата пристанищна територия е учредена и работи като склад под режим митническо складиране.

## Slide 8
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Лом
Кейове и корабни места: Пристанището обхваща 5 кея и 13 корабни места, три от които (1, 2 и 3) са разположени на открития Дунав, а останалите 10 - във вътрешен басейн - лиман.
Общата дължина на корабните места е 1 335 м. Общата дължина на кейовия фронт е 1 422 м. и 140 м. вълнолом.
Монолитни складове и навеси с обща площ от 8 343 кв.м.
Открити складове с обща площ от 117 921 кв.м.
Кранове и съоръжения за обработка: 19 ел. портални пристанищни крана с товароподемност от 5 до 20 тона.
Паркинг зони за автомобили.
Вътрешно пристанищна жп мрежа.
На територията на терминала има изградени граничен контролно-пропускателен пункт, митнически пункт, пункт за фитосанитарен контрол и други.
Корабни места: | 13 бр.
Обща дължина на корабните места: | 1335 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,40 м
Открита складова площ: | 58 000 кв. м
Закрита складова площ: | 8 343 кв. м
Notes: Територията на пристанището е 371 129 кв.м. Върху част от нея - 302 379 кв.м. е изградена основната пристанищната инфраструктура и съоръжения, позволяващи извършването на пристанищни услуги и други стопански дейности на пристанищния терминал.
Терминалът разполага с :
Корабни места – 13 броя;
Обща дължина на корабните места – 1 335 м;
Обща дължина на кейовия фронт – 1 422 м и 140 м вълноломи;
Закрити складове с обща площ от 8 343 кв.м;
Открити складове с обща площ от 117 921 кв.м.
В зависимост от историческия път и етапност на изграждане на пристанището в района на гр. Лом и геометричната конфигурация на територията му, са обособени отделни пристанищни райони - т.н. бял кей, метален шпунт, западен кей, южен кей и източен кей.
Пристанищните терминали разполагат с необходимата техника, съвременни технологии и квалифициран персонал за извършване на пълния цикъл "пристанищна услуга" – обработка на кораби, вагони и автотранспорт от приемане на товарите, тяхното съхранение в открити складове и експедиция до крайни получатели. Разположените на територията на терминала открити и закрити складове, товаро-разтоварни съоръжения и инженерната инфраструктура за водоснабдяване, електрозахранване на специализираните съоръжения за обработка на товарите и осветление обезпечават предоставянето на пристанищни услуги, характерни за едно пристанище от универсален тип.

## Slide 9
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Оряхово
Корабни места: | 3 бр.
Обща дължина на корабните места: | 221 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,40 м
Открита складова площ: | 4 400 кв. м
Закрита складова площ: | 962 кв. м
То е с обща площ от 19 806 м2
Предвиденото количество товари, което може да бъде обработено по протежението на пристана на терминала за година е 307 000 тона;
През територията на порта преминава теснолинейната железопътна линия Червен бряг – Оряхово, която от 2002 г. е закрита и не функционира.

## Slide 10
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Никопол
Връзка с пътната инфраструктура. Терминалът е свързан с първостепенния път Никопол - Плевен, а с гр. Свищов посредством второстепенен път Никопол - Свищов. Асфалтовият път Никопол - Плевен е коригиран и ремонтиран през последните няколко години и е в много добро състояние. Чрез него в посока гр. Плевен се излиза на път Е 83 и Е 72.
Територията на пристанищен терминал Никопол е 17 642 кв.м. На тази територия са изградени административни, обслужващи и битови сгради. Кула контрол на навигацията, Административна сграда, Хале за покрита дезинфекция, Хале за щателна митническа проверка, Офиси.
Ро-Ро рампата е с ширина 30-50 м. и позволява приставането на два Ро-Ро кораба за едновременна обработка.
„Пристанищен терминал Никопол“ е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Разположен е на десния бряг на р. Дунав от речен км. 597,900 до речен км. 597,550 в западната част на гр. Никопол, област Плевен, на Паневропейски транспортен коридор № 7
Корабни места: | 3 бр.
Обща дължина на корабните места: | 30 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м
Notes: Пристанищен терминал Никопол е разположен на южния (десен) бряг на река Дунав, в западната част на гр. Никопол от км 597,900 до км 597,550, от устието на реката. Свързан е с първостепенния път Никопол - Плевен, а с гр. Свищов посредством второстепенен път Никопол - Свищов. Асфалтовият път Никопол - Плевен е коригиран и ремонтиран през последните няколко години и е в много добро състояние. Чрез него в посока гр. Плевен се излиза на път Е 83 и Е 72.
Територията на пристанищен терминал Никопол е 17 642 кв.м. На тази територия са изградени административни, обслужващи и битови сгради.
Основното предназначение на терминала е да предоставя място за приставане на кораби тип „Ро-Ро" с хоризонтално товарене за превоз на хора, автомобили, селскостопанска и друга колесна техника, работещи между българския и румънския бряг на р. Дунав, по фериботната линия Никопол - Турну Мъгуреле. Ро-Ро рампата е с ширина 30-50 м. и позволява приставането на два Ро-Ро кораба за едновременна обработка.
Съоръженията са стандартни за подобен терминал и отговарят на изискванията за безопасно приставане и обслужване на корабите.
Освен обслужване на Ро-Ро кораби Пристанищния терминал разполага с необходимата техника, съвременни технологии и квалифициран персонал за извършване на пълния цикъл пристанищни услуги по обработка на наливни и насипни товари и в частност натоварване на зърнени храни, включително приемане на товарите и експедиция до крайни получатели.
На територията на пристанищния терминал се осъществява паспортно-визов, митнически,
санитарен, ветеринарен и фитосанитарен контрол.
Терминалът разполага с :
Корабни места – 3 броя; Обща дължина на корабните места – 230 м; Обща дължина на кейовия фронт – 230 м;

## Slide 11
www.interregrobg.eu
ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ
Пристанище Русе заема ключова позиция в Пан – Европейските транспортни коридори: коридор VІІ – Рейн – Майн – Дунав, коридор ІХ - Хелзинки – Санкт Петербург – Москва – Киев – Букурещ – Русе – Александрополис, Пътят на коприната – комбиниран транспорт на транзитни товари по линията Варна – Русе, Коридор ТРАСЕКА – Узбекистан – Азербайджан – Грузия – България - Европа
Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на р. Дунав.
Развит мултимодален център, в който се осъществява връзка между три основни вида транспорт – воден, сухопътен и железопътен.
Развити връзки с транспортната система на страната. Връзки с централната пътна мрежа на България и ж.п. коловози, които го свързват с ж.п. мрежата на страната.
Пристанище Русе е обособено като два терминала – Русе-изток (с Ро-Ро терминал) и централен пътнически кей.
Notes: Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на р. Дунав. То е и най-голямото пристанище в комплекса.
Пристанище Русе заема ключова позиция в Пан – Европейските транспортни коридори:
Коридор VІІ – Рейн – Майн – Дунав
Коридор ІХ - Хелзинки – Санкт Петербург – Москва – Киев – Букурещ – Русе – Александрополис
Пътят на коприната – комбиниран транспорт на транзитни товари по линията Варна – Русе
Коридор ТРАСЕКА – Узбекистан – Азербайджан – Грузия – България - Европа
Пристанище Русе е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка между три основни вида транспорт – воден, сухопътен и железопътен.
На територията му са разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на България и ж.п. коловози, които го свързват с ж.п. мрежата на страната.
Пристанище Русе е обособено като два терминала – Русе-изток и централен пътнически кей.

## Slide 12
www.interregrobg.eu
Пристанищен терминал Русе-изток
Пристанищен терминал Русе - Изток е разположен на км. 489-490 в източната промишлена зона на град Русе.
Площ от 825 533 кв.м.
14 корабни места
17 крана с максимална товароподемност от 5 до 32 тона
196 300 кв.м. складови площи:
15 800 кв.м. закрита складова площ
190 500 кв.м. открита складова площ
Връзка с жп и автотранспортна мрежа на България
Ро-Ро терминал за два кораба.
Резервираната площ от 825 533 кв.м. дава възможности за бъдещо развитие на пристанището. В Генералния план са предвидени територии за изграждане на зърнен и контейнерен терминал.
Notes: Пристанищен терминал Русе - Изток е разположен на км. 489-490 в източната промишлена зона на град Русе.
Това е най-голямото пристанище в българския участък на р.Дунав. Пристанище Русе-изток е също така единственото речно пристанище в България, където при високи нива на водите на р.Дунав могат да бъдат приемани и обработвани речно-морски кораби.
Пристанището има технически капацитет за обработка на голямотонажни единици до 60 т. Възможна е обработката и на товари с по-голямо тегло или нестандартни размери, с помощта на 100-тонен плаващ кран.
В п-ще Изток се обработват всички видове товари, включително едрогабаритни товари и техника.
Пристанище Русе-изток разполага с:
площ от 825 533 кв.м. 14 корабни места; дълбочина на лимана при кота 0 – между 1 и 2 м. за различните корабни места;17 крана с максимална товароподемност от 5 до 32 тона;196 300 кв.м. складови площи: 15 800 кв.м. закрита складова площ и 190 500 кв.м. открита складова площ
Връзка с жп и автотранспортна мрежа на България
Резервираната площ от 825 533 кв.м. дава възможности за бъдещо развитие на пристанището. В Генералния план са предвидени територии за изграждане на зърнен и контейнерен терминал.
В района на пристанище Русе-изток има изграден и функционира Ро-Ро терминал за хоризонтална обработка на превозни средства. Той предоставя възможност за осъществяване на хоризонтална обработка на товари.
Ро-Ро терминалът в Русе разполага с: Ро-Ро рампа за едновременно приставане на 2 плавателни съда; 2 паркинга с капацитет по 80 камиони ТИР всеки; Вътрешен паркинг с площ 11 719 кв.м. Външен паркинг с площ 11 484 кв.м.
Връзка с автотранспортна мрежа на България;

## Slide 13
www.interregrobg.eu
ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ - ЦЕНТЪР
Кеят се намира в централната градска част на Русе и е в непосредствена близост до Централния площад на града и повечето големи хотели. В непосредствена близост се намират и всички администрации обслужващи корабоплаването – ИА „Морска администрация”, ИА ППД, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Митница, ГКПП
Корабни места: | 3 бр.
Обща дължина на корабните места: | 270 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м
Открита складова площ: | 0 кв. м
Закрита складова площ: | 0 кв м

## Slide 14
www.interregrobg.eu
ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ - ЗАПАД
Корабни места: | 12 бр.
Обща дължина на корабните места: | 1 395 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м
Открита складова площ: | 27 600 кв. м
Закрита складова площ: | 8 900 кв. м

## Slide 15
www.interregrobg.eu
ПРИСТАНИЩЕ СИЛИСТРА
Обща площ от 17 770 м2
Кейовата му стена е с дължина 300 метра.
Съоръжено и със собствена железопътна линия, която позволява връзка с републиканската железопътна мрежа на страната.
2 понтона за приемане на пътнически кораби
900 м2 паркинг
Дълбочина на лимана при кота 0 от 1 м. и 2 м.
Позволява акустирането на речно-морски кораби с товароподемност до 5000 тона
Разположено е на км.375 от устието на река Дунав.
Корабни места: | 3 бр.
Обща дължина на корабните места: | 300 м
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,00 м
Открита складова площ: | 0 кв. м
Закрита складова площ: | 0 кв. м
Notes: Пристанище Силистра е обособено като пътническо пристанище и в близкото минало е поддържало целогодишно регулярна линия Силистра – Рени – Измаил – Силистра.
То е разположено на км.375 от устието на р.Дунав.
Кейовата му стена е с дължина 300 метра.
Пристанище Силистра разполага с:
площ от 17 770 м2.
900 м2 паркинг
2 понтона за приемане на пътнически кораби
дълбочина на лимана при кота 0 от 1 м. и 2 м.
Връзка с автотранспортна мрежа на България

## Slide 16
www.interregrobg.eu
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТА
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МОСТОВЕ
Опорни връзки:
СИЛИСТРА – КЪЛЪРАШ
ОРЯХОВО – БЕКЕТ
С потенциал:
НИКОПОЛ – ТУРНО МАГУРЕЛЕ

## Slide 17
www.interregrobg.eu
КОМУНИКАЦИОННА И ИТ ИНФРАСТРУКТУРА
БУЛРИС – Речна Информационна Система в българската част на река Дунав

## Slide 18
Благодаря Ви за вниманието!
www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.