## Slide 1: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт (възможности и предизвикателства) д-р Росица Малинова
20 юни 2017 г., град Русе

## Slide 2: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Понятието „интермодален транспорт„ е част от транспортната концепцията „интермодализъм“. От функционална и оперативна гледна точка, той включва два компонента:
Интермодален транспорт (Intermodal transportation) – „прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг, в терминали, специално предназначени за тази цел.
Трансмодален транспорт (Transmodal transportation) - „прехвърлянето на товари в рамките на един и същ вид транспорт (напр. от железопътен към железопътен транспорт)“, което се извършва в специализирани терминали.

## Slide 3: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Интермоделизъм и Трансмоделизъм

## Slide 4: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Обхват на комбинирания, интермодалния и мултимодалния транспорт:

## Slide 5: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт

## Slide 6: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт

## Slide 7: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Основни елементи на интермодалния транспорт:

## Slide 8: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Основно място в осъществяването на интермодалните превози, заемат интермодалните транспортни единици (ИТЕ). Най-широко приложение намират следните три групи ИТЕ - контейнери (container), сменяеми надстройки (swab-body) и полуремаркета (trailer).

## Slide 9: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Контейнерът представлява вид „кутия“, предназначена за превоз на товари, достатъчно устойчива за многократна употреба, с възможност за подреждане една върху друга и снабдена с устройства, позволяващи прехвърлянето й между видовете транспорт. Стандартния размер на контейнера, според ISO стандартите:
20-футов - TEU(Twenty-Foot Equivalent Unit);
40-футов - FEU (Forty-foot Equivalent Unit);
високообемните контейнери (High Cube);
супер обемните контейнери (Super High Cube).
При интермодалните превози, найпредпочитан е 45 - футовия (High Cube) контейнер.

## Slide 10: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
В зависимост от вида на стоките, които се превозват с тях, контейнерите могат да се класифицират на:
Стандартни;
Хладилни; и
Специални контейнери, които биват:
„Open top“ контейнерите;
„Flat rack“ контейнери;
“Tank” контейнерите.

## Slide 11: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Хладилен контейнер

## Slide 12: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
„Open top“ контейнер

## Slide 13: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
“Flat rack” контейнери

## Slide 14: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
“Tank” контейнери

## Slide 15: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Основните предимства на ISO-контейнерите в сравнение с другите интермодални транспортни единици са:
възможността им да се нареждат един върху друг на няколко реда;
възможността им да се транспортират с всички видове транспорт;
притежават най-широка терминална мрежа;
дават възможност за поставяне на фирмени лого и цвят;
Като техен недостатък, може да се отнесе необходимостта от специализирано оборудване за претоварване.

## Slide 16: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Сменяемите надстройки (swap body) са стандартизирани товарни единици, тип контейнери, предназначени за автомобилен и железопътен транспорт. В практиката термина „сменяема настройка“ се използва най-често за назоваване на товарните контейнери, които не са ISO-контейнери.

## Slide 17: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Познати са няколко разновидности на сменяемите надстройки, в зависимост от вида на стоките, които се превозват, а именно:
Стандартни сменяеми надстройки с брезентови щори – проектирани са като стандартните ремаркета, които са от затворен тип с твърд покрив, крайни стени и под;
Сменяеми надстройки с твърди стени - проектирани за превоз на стоки под температурен режим (под и над нулата), за превоз на замразени, охладени и полуготови стоки;
Сменяеми надстройки тип „резервоар“ (tank swab body) - проектирани са за превоз на товари в течно, газообразно и прахообразно състояние. С този вид надстройки се превозват най-често нефт и нефтени продукти;
Сменяеми надстройки тип „бункер“ (bulker swab body) – този вид сменяема надстройка се състои от херметична обвивка и е предназначена за превоз на сухи вещества в насипно състояние без опаковка.

## Slide 18: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Предимствата на сменяемите надстройки са:
  притежават по-голям капацитет за евро-палети и стоки в течно състояние;
  конструкцията на сменяемата надстройка е оптимизирана до минимум тегло на тарата;
  повечето сменяеми надстройки, са оборудвани със сгъваеми крака, намиращи се под тяхната рамка за по-лесното им прехвърляне между видовете транспорт;
  сменяемите надстройки се отличават с добра гъвкавост;
  дават възможност да се отговори на предпочитанията на някои клиенти, които държат да се използват фирмени лого и цвят и др.
Недостатъци на сменяемите надстройки са:
  невъзможността им да се подреждат една върху друга;
  много по-уязвими от стандартните ISO-контейнери;
  тяхната приложимост се ограничава само до автомобилен и железопътен транспорт.

## Slide 19: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Полуремарке и ремаркета
  Стандартни ремаркета и полуремаркета с брезентови щори;
  Хладилни ремаркета и полуремаркета с твърди стени, предназначени за превоз на стоки под температурен режим;
  Ремаркета и полуремаркета тип дрехарки, за превоз на дрехи на закачалки;
  Ремаркета и полуремаркета тип „резервоар“ (tank trailer) за превоз на стоки в течно газообразно и прахообразно състояние;
  Платформени открити ремаркета и полуремаркета за превоз на извънгабаритни машини и др.

## Slide 20: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт

## Slide 21: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Предимствата на ремаркетата и полуремаркетата:
  възможността за товарене и разтоварване без необходимост от специализирано оборудване;
  висока степен на стандартизация;
  възможност за поставяне на фирмени лого и цвят на транспортната единица;
  висока разновидност на пазара на търсенето и предлагането на ремаркета и полуремаркета.
Основни техни недостатъци са:
  невъзможността им да се подреждат едно върху друго;
  необходимост от специализирани железопътни вагони, които да отговарят на изискванията на по-голямата част от товарните профили;
  по-голяма тара на ремаркетата и полуремаркетата в сравнение с контейнерите.

## Slide 22: Комбиниран, интермодален и мутимодален транспорт
Класификация на интермодалните превози
Според видовете използван транспорт:
  сухопътни интермодални превози;
  интермодални превози по вода;
  смесени интермодални превози.
Според вида на използваната интермодална транспортна единица или транспортно средство:
  интермодални превози на голямотонажни контейнери;
  интермодални превози на комплектни товарни автомобили, със и без шофьорите;
  интермодални превози на ремаркета и полуремаркета;
  интермодални превози на комплектни железопътни вагони;
  интермодални превози на оборотни надстройки.

## Slide 23: RO-LA (Rolling-Motorway) интермодални превози

## Slide 24: RO – RO (Roll on – Roll of) интермодални превози

## Slide 25: Предимства на интермодалните превози
Интермодалният транспорт отчита икономии от мащаба чрез значително по-ниската цена на транспорт за една товарна единица;
Сравнително постоянни цени, които се договарят за определен период от време и независимостта от пазарната конюнктура, какъвто е случаят при конвенционалния автомобилен транспорт;
Точна предвидимост, планираност и регулярност на превозите;
Интермодалният транспорт се характеризира с голям превозен капацитет;

## Slide 26: Предимства на интермодалните превози
Интермодалния транспорт реализира по-голям положителен екологичен резултат, в сравнение с унимодалния автомобилен транспорт;
Способства за ограничаване влиянието на транспортната дейност върху промяната на климата, намаляването на шума и отделянето на вредни емисии в околната среда;
Отчита значителен социален ефект, като способства за намаляване на пътно-транспортните произшествия;
Способства за разтоварване на пътната мрежа и пренасочване на превозите към железопътния и водния транспорт;
Спомага за решаването на проблемите свързани с дефицита на водачите на МПС.

## Slide 27: Възможности на интермодалния транспорт
Потенциални количества товари, превозвани на разстояние над 300 км, които могат да бъдат прехвърлени за превоз от автомобилен към другите видове транспорт, най-вече железопътен и воден (вътрешноводен и морски).

## Slide 28: Предизвикателства пред развитието на интермодалните превози в България
Големи времеви загуби в терминалите, където се реализира трансфера на транспортните единиците между различните видове транспорт;
Забавяния при преминаване през граничните преходи;
Забавяния поради ремонтни дейности по инфраструктурата;
Високи инвестиционни разходи ;
Някои законови пропуски;
Проблеми с организацията на интермодални превози;
Липсата на доверие между страните - участници в превозите;
Ниска средна скорост на придвижване на железопътния транспорт;
Ниска степен на изграденост на терминалната мрежа на страната;

## Slide 29
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
д-р Росица Богомилова Малинова
Имейл: malinova0337@gmail.com
GSM: 0896014204